## Slide 1: LoRa Mesh vs. LoRaWAN
Achtergrondpresentatie bij het rapport

## Slide 2: Inleiding
Smart City vraagt om gedistribueerde, energiezuinige netwerken.
Sensoren monitoren bodemvocht, afval, luchtkwaliteit etc.
LPWAN-technologieën zoals LoRa zijn populair.
LoRaWAN en LoRa Mesh zijn twee alternatieve implementaties.

## Slide 3: Wat is LoRa?
Gebaseerd op Chirp Spread Spectrum (CSS).
Hoog bereik en robuust tegen ruis (tot -137 dBm).
Zeer laag stroomverbruik, jarenlange batterijduur mogelijk.
Gebruik van licentievrije 868 MHz band in Europa.

## Slide 4: LoRaWAN – Standaardoplossing
Stertopologie: sensors zenden direct naar gateway.
End-to-end encryptie en cloudintegratie via netwerkserver.
ADR past datarate aan voor energieoptimalisatie.
Bewezen schaalbaar voor grootschalige netwerken.

## Slide 5: Beperkingen van LoRaWAN
Afhankelijk van zichtlijn naar gateway.
Gevoelig voor obstakels zoals bebouwing of groen.
Duty cycle beperking: max. 1% zendtijd in EU.
Vraagt infrastructuur: gateways met stroom en backhaul.